## Slide 1: Protocolo mqtt
Especificação e Aplicação

## Slide 2: Agenda
Por que MQTT
Características gerais
Arquitetura
MQTT-SN
Visão resumida em baixo nível
Implementações
Aplicações
Código de exemplo

## Slide 3: Por que MQTT
Protocolo HTTP tem overhead demais para muitas aplicações
  Especialmente ao se enviar muitos payloads pequenos
QoS variável
  Útil para protocolos de transporte sem garantias de entrega
  Aplicações em que se pode perder pacotes, menor overhead
Paradigma diferente
  Publish/Subscribe
  Comunicação N para N
  Modelo requisição/resposta nem sempre é o mais adequado
  Ideal para comunicação M2M e IoT

## Slide 4: MQTT - Características
IBM - Padrão OASIS
1999 – Oleoduto no deserto
Camada de aplicação
  sobre o protocolo TCP
Modelo publish/subscribe
  oposto ao request/response
  baseado em eventos
  sem filas
Originalmente “Message Queue Telemetry Transport”, agora simplesmente MQTT

## Slide 5: MQTT - Características
Broker e tópicos
  Menor dependência entre produtores e consumidores de dados
  As duas partes não precisam estar “online” ao mesmo tempo
  Comunicação N-para-N
Relativamente leve e simples
Projetado para usar a banda de maneira eficiente
  Overhead pequeno
Pode ser usado sobre Websockets
  Permite o uso em browsers
Suporte a autenticação
  Sem suporte a criptografia; Usar TLS
Qos Variável
  At most once
  Al least once
  Exactly once

## Slide 6: Arquitetura

## Slide 7: Arquitetura

## Slide 8: MQTT-SN
Possui uma versão alternativa, MQTT-SN, específica para redes de sensores
MQTT-SN foi idealizada para operar sobre ZigBee (802.15.4) em vez de TCP, é muito próximo de mas adaptado para peculiaridades de RSSF (WSN) – Largura de banda, falhas, tamanho da mensagem, bateria, processamento e memória limitados.
  Resolve os problemas de nomes dos tópicos (strings longas) e não é necessária uma conexão TCP aberta a todo momento
Além de clientes (nós SA) e brokers MQTT(servidores), MQTT-SN também inclui Gateways em sua arquitetura

## Slide 9: Visão resumida em baixo nível

## Slide 10: Visão resumida em baixo nível

## Slide 11: Visão resumida em baixo nível

## Slide 12: Visão resumida em baixo nível
SubAck
Unsubscribe
UnsubAck
Formato dos tópicos: string hierárquica

## Slide 13: Visão resumida em baixo nível
PubAck – QoS 1
PubRec, PubRel e PubComp – QoS 2

## Slide 14: Visão resumida em baixo nível
Opções de sessão
  Clean Session
  Persistent Session
Retained messages
  Persistir a última mensagem publicada no tópico
Last Will and Testament
  Mensagem a ser enviada caso o cliente seja desconectado

## Slide 15: Implementações
Clientes:
  Projeto Eclipse Paho: Java, C, C++, JavaScript, Lua, Python, Go, Android
  Outras implementações independentes na mesmas linguagens
  Implementações independentes em Arduino, Dart, Clojure, Delphi, Erlang, Haskell, Objective-C, OCaml, Perl, PHP, Prolog, Ruby
Dezenas de Brokers: HiveMQ, RabbitMQ, Mosquito, Mosca (módulo Node), IBM Websphere

## Slide 16: Aplicações
Facebook Messenger (variação)
Amazon AWS IoT
IoT em geral
M2M em geral

## Slide 17: Exemplo de cliente (código)
public class Publisher
{
public static final String BROKER_URL = "tcp://broker.mqttdashboard.com:1883";
private MqttClient client;
public Publisher()
{
String clientId = Utils.getMacAddress() + "-pub";
try
{
client = new MqttClient(BROKER_URL, clientId);
}
catch (MqttException e)
{
e.printStackTrace();
System.exit(1);
}
}
}

## Slide 18: Código
MqttConnectOptions options = new MqttConnectOptions();
options.setCleanSession(false);
options.setWill(client.getTopic("home/LWT"),
"I'm gone".getBytes(), 2, true);
client.connect(options);

## Slide 19: Exemplo de cliente (código)
public static final String TOPIC_TEMPERATURE = "home/temperature";
//...
while (true)
{
publishBrightness();
Thread.sleep(500);
publishTemperature();
Thread.sleep(500);
}
//...
private void publishTemperature() throws MqttException {
final MqttTopic temperatureTopic = client.getTopic(TOPIC_TEMPERATURE);
final int temperatureNumber = Utils.createRandomNumberBetween(20, 30);
final String temperature = temperatureNumber + "°C";
temperatureTopic.publish(new MqttMessage(temperature.getBytes()));
}

## Slide 20: Dúvidas?
Obrigado!

## Slide 21: Referências
MQTT and CoAP, IoT protocols
Eclipse Newsletter http://www.eclipse.org/community/eclipse_newsletter/2014/february/article2.php
MQTT 101 – How to Get Started with the lightweight IoT Protocol http://www.hivemq.com/blog/how-to-get-started-with-mqtt
IBM developerWorks http://www.ibm.com/developerworks/br/cloud/library/cl-bluemix-arduino-iot2/#download
MQTT Version 3.1.1. Editado por Andrew Banks and Rahul Gupta. 2014. OASIS Standard. http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.html.