## Slide 1: MQTT – Parte 2
Protocolo MQTT-SN e exemplo de aplicação

## Slide 2: Agenda
Introdução
MQTT-SN
Diferenças entre MQTT e MQTT-SN
Arquitetura
Detalhamento de algumas diferenças do MQTT-SN
Demonstração de aplicação
Referências

## Slide 3: Introdução
Protocolo Publish/Subscribe para sistemas embarcados em redes não-TCP/IP, como Zigbee
Estender o protocolo MQTT para aplicações RSSF
Muito adequado para IoT
Assim como o MQTT:
  Permite a um SA manter comunicação com diversas aplicações usando poucos recursos
  Muitas vezes não se tem interesse nos endereços dos dispositivos, mas apenas no conteúdo da mensagem
  Nós e enlaces podem falhar; Gerenciar endereços pode ser muito difícil

## Slide 4: MQTT-SN
MQTT precisa de um transporte ordenado e sem perdas
  Custo e complexidade mais altos
MQTT-SN é uma versão otimizada para RSSF
  Leva em conta comunicação sem fio – alta taxa de falha - e dispositivos de baixo custo, com processamento, memória e consumo de energia limitados
Desenvolvido para trabalhar sobre Zigbee APS/802.15.4
  Mas não assume nada sobre as camadas inferiores, podendo trabalhar sobre outros protocolos

## Slide 5: MQTT x MQTT-SN
Connect dividido em 3 mensagens
  Conexão, Will topic e Will message
Nomes dos tópicos são substituídos por topic ids de 2 bytes via processo de registro
Nomes de tópico curtos
IDs pré-definidos
Processo de descoberta para clientes encontrarem gateways/servidores
Clean session estendido para o Will
Suporte para clientes entratem em sleep, com buffer de mensagens

## Slide 6: Arquitetura
Gateways (GWs)
Clients
Forwarders

## Slide 7: Gateways

## Slide 8: Sequências de descoberta, conexão e publicação

## Slide 9: Clientes adormecidos

## Slide 10: Sequência – dormir e despertar

## Slide 11: Demonstração de exemplo – Simulação de incêndio
Sensores
Atuadores
Monitor
Análise
Broker

## Slide 12: Demonstração de exemplo – Simulação de incêndio
Diversos tipos de clientes se comunicando
  Sensores de temperatura
  Monitor de temperaturas: apenas exibe as temperaturas recebidas
  Sistema de análise e alertas: analisa os dados recebidos, emite alertas e controla os atuadores
  Atuadores
Esse é um exemplo muito simples, poderíamos ter outros consumidores de dados como:
  Um dashboard web em tempo real (usando websockets)
  Um consumidor para persistir as temperaturas em banco de dados
Seria possível ainda coletar outros tipos de dados e usar sensores heterogêneos

## Slide 13: Dúvidas?
Obrigado!

## Slide 14: Referências
Documentação - http://mqtt.org/
U. Hunkeler, H. L. Truong and A. Stanford-Clark, "MQTT-S — A publish/subscribe protocol for Wireless Sensor Networks“. 2008